Администрация Имисского сельсовета.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИМИССКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КУРАГИНСКОГО РАЙОНА

НА ПЕРИОД С 2021 ПО 2034 ГОДЫ.

с. Имисское 2021 г.

I. Общие положения

Основанием для разработки схемы водоснабжения муниципального образования Имисский сельсовет является:

- Федеральный закон от  07 .12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»;

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;

- Водный кодекс Российской Федерации;

Состав схемы водоснабжении муниципального образования Имисский сельсовет на период с 2021 до 2034 г.

Разработанная схема водоснабжения поселения включает  в себя:

1.Общие положения

2. Цели и задачи разработки схемы водоснабжения.

3. Общая характеристика МО Имисский сельсовет.

4. Принципиальная схема водоснабжения с. Имисское

5. Графическая часть  схемы холодного водоснабжения.

6. Существующее положение в сфере холодного водоснабжения

7. Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   водоснабжения.

8. Перспективное  потребление  ресурсов в сфере  водопотребления в административных границах  поселения

II. Цели и задачи разработки схемы водоснабжения муниципального образования Имисский сельсовет

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем, обеспечению  комфортных и безопасных условий для проживания  в поселении, обеспечению надежного водоснабжения  наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем  водоснабжения, внедрения энергосберегающих технологий.

Основными задачами при разработке схемы водоснабжения  поселений на период до 2034 г. являются:

- Обследование системы водоснабжения   и анализ существующей ситуации в  водоснабжении  поселений.

- Выбор оптимального варианта развития водоснабжения  и основные рекомендации по развитию системы  водоснабжения  поселений  до 2034 года.

Водоснабжающая  организация определяется схемой водоснабжения.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу  водоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

III. Общая характеристика муниципального образования Имисский сельсовет

Имисский сельсовет

Статус: сельское поселение

Численность населения: 1317 человек

В состав муниципального образования входят:

с Имисское, д. Жербатиха.

Площадь территории составляет 2445 кв. км.

Адрес Администрации: 662923, Курагинский район, с. Имисское, ул. Трактовая, 21

телефон: (39136) 7-24-16

В селе есть  общеобразовательная школа, Дом культуры, детcкий сад «Сказка», почта,  Центр общей семейной практики, администрация сельсовета.

Жилой фонд.

В муниципальном образовании Имисский сельсовет жилой фонд представлен одноэтажными жилыми домами. Жилая застройка с. Имисское представляет застройку низкой плотности, и представлена индивидуальными жилыми одноэтажными домами с приусадебными участками.

Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

Общественный центр МО Имисский сельсовет сформирован в с Имисское.

В остальных населенных пунктах поселения сформированных общественных центров нет.

Ресурсоснабжающая организация ООО «Люкс» обслуживает бюджетные учреждения: МБДОУ Имисский детский сад «Сказка», ФАП, МКОУ Имисская СОШ №13.

V. Существующее положение в сфере  холодного водоснабжения  поселений муниципального образования Имисский сельсовет

1.Ресурсоснабжающей организацией в сфере холодного водоснабжения   является  ООО «Люкс».

2.В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения в с.  Имисское приняты подземные воды. Отбор воды осуществляется из скважины  на которой  установлен погружной насос ЭЦВ, индивидуальных скважин и  шахтных колодцев  у индивидуальных жилых домов.

| Населенный пункт | Источник водоснабжения | Водопроводные сооружения и сети |
| --- | --- | --- |
| с. Имисское | Хозяйственно-питьевые нужды населения. Скважина (глубина скважины 45 м), забор питьевой воды производится глубинным насосом ЭЦВ 6-10-110, который заполняет 1 резервуара объемом 25 м³ каждый. Из резервуара по водопроводу протяженностью 380 м вода самотеком поступает в разводящую сеть. Управление насосом производится вручную, автоматика полностью отсутствует. | Водопроводная сеть состоит из стальных водопроводных труб Ø50мм, общая длина 380 м. |

Водохозяйственный баланс водопользования, составленный на основе отраслевых индивидуальных норм водопотребления

| Наименование населенного пункта | объем | в том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | хозпитьевые нужды | производств. нужды | прочие потребители | потери |
|  | м3/ сут | тыс. м3/год | м3/ сут | тыс. м3/год | м3/сут | тыс. м3/ год | м3/ сут | тыс. м3/ год | м3/сут | тыс. м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| с. Имисское | 5,9 | 2,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,166 | 1,28 | 0,467 |

За последние годы наблюдается стабильный состав качества воды по химическим и микробиологическим показателям. Все артезианские скважины находятся в технически исправном и удовлетворительном состоянии. Организован  І пояс зоны санитарной охраны для всех артезианских скважин  в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Согласно Протоколу лабораторных исследований цветность исходной воды составляет – не более 20, мутность – не обнаружено (не более 1,5 мг/дм3), железо – не более 0.1 мг/дм3.

По результатам бактериологического исследования вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

VI. Принципиальная схема водоснабжения.

с. Имисское

VI1. Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   водоснабжения

Средний износ трубопроводов теплосетей в поселении составляет 37%. Для решения данной задачи необходима модернизация сетей – замена ветхих стальных труб на трубы в пенополиуретановой изоляции (далее – ППУ изоляция). Всего на с. Имисское протяженность водопроводных сетей составляет  380 м. Изношенность труб является причиной недопоставки воды  потребителям.

Принятие Инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, обеспечить потребителей качественными услугами водоснабжения, разработать схему постепенной замены стальных труб, осуществить замену ветхих трасс на трубы в пенополиуретановой изоляции.

В 2021- 2034 годах  в рамках комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры поселения планируется замена ветхих стальных труб на трубы ПНД.

Планируется реконструкция водопроводных сетей  и  водозаборных сооружений, требующих замены. Предполагается установка приборов учета и регулирования расходования воды.

Сведения о новом строительстве и реконструкции водопроводных сетей и насосных станций:

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Кол-во | Объем инвестиций, тыс. руб. | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реконструкция водопроводной сети по ул. Трактовая от ТК №1 до ТК №2 протяженностью 40 метров с увеличением диаметра трубопровода с Ду 50 сталь до Ду 76 ПНД, с установкой запорной арматуры. Замена материала с металла на ПНД. | м | 40 | 60 | 2023 г. |
| 2 | Реконструкция водопроводной сети по ул. Трактовая от ТК №2 до стены здания ул.Трактовая,21 протяженностью 30 метров с увеличением диаметра трубопровода с Ду 50 на Ду 63, с установкой запорной арматуры. | м | 30 | 52 | 2024 г. |
| 3 | Реконструкция водопроводной сети по ул. Трактовая от ТК № 1 до стены здания СОШ №13 по ул.Трактовая, 21Б протяженностью 10 метров с увеличением диаметра трубопровода с Ду 25 сталь до Ду 50 ПНД, с обустройством водопроводного колодца и установкой запорной арматуры. Замена материала с металла на ПНД. | м | 10 | 28 | 2022 г. |
| 4 | Капитальный ремонт участка водопровода по ул.Трактовая от ТК№2 до стены здания котельной, протяженностью 15м с заменой материала с Ду 50 сталь на Ду 50 ПНД. | м | 15 | 32 | 2026 |
| 5 | Реконструкция водопроводной сети по ул. Трактовая от ВК №1 до стены здания по ул. Трактовая, 30Б протяженностью 20 метров с увеличением диаметра трубопровода с Ду 50 сталь до Ду 76 ПНД, с установкой запорной арматуры. | м | 20 | 40 | 2028 |
|  | Итого |  |  | 212 |  |

VIII.  Перспективное  потребление  ресурсов в сфере  водопотребления в административных границах  поселения

Численность населения  в поселении остается на одном уровне, поэтому нет перспектив строительства  многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры.

Застройщики   индивидуального  жилищного фонда  используют автономные источники теплоснабжения. В связи с этим  потребностей в строительства тепловых сетей,  для целей отопления и горячего водоснабжения нет. Строительство централизованной системы канализации не предусматривается.

# Text boxes

IV. Графическая часть  схемы  холодного  водоснабжения

с. Имисское

СКВ с. Имисское

ул. Береговая

Центральные водопроводные сети V – 2,166 тыс. м³/год в т. ч.

Население – нет

Прочие потребители – 2,166 тыс. м³/год

Производственные нужды – нет

Безвозвратные потери

V –0,467 тыс.м³/год